Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Кафедра «Прикладная механика»

Расчетное задание №3

По дисциплине «Строительная механика»

«Расчет плоской рамы на устойчивость 
методом перемещений»

Вариант №801

Выполнил

ст. гр. АДА-81										Е.В. Пенкин

Принял

доцент каф.										В.Г. Бусыгин

Барнаул 2011

# Задание

Рисунок 1 – Схема статически неопределимой рамы

Для статически неопределимой рамы с выбранными по таблице 1 размерами и нагрузкой требуется определить критические силы, используя метод перемещений.

Таблица 1

| Первая цифра шифра | l1, м | h1, м | Вторая цифра шифра |  | l2, м | Последняя цифра шифра (номер схемы) | h2, м | I1 : I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11 | 3 | 0 | 2,5 | 13 | 1 | 2 | 0,9 |

# РЕШЕНИЕ

Степень кинематической неопределимости рамы

Основную систему получим наложением на узлы рамы фиктивных (плавающих) заделок. Построим в ней единичные эпюры моментов , используя для решения обычные, а для сжатых стоек – специальные таблицы метода перемещений для расчета на устойчивость.

На эпюрах обозначены погонные жесткости:

Выразим их через .

;

.

Найдем реактивные моменты rij из уравнений равновесия , составленных для отсеченных узлов рамы.

.

.

.

Найдем связь между параметрами .

.

Подставим rij в уравнение устойчивости :

.

Разделим уравнение на :

Используя таблицы функций устойчивости φ1 и φ2, найдем наименьший корень полученного уравнения:

| v1 | v2 | Значение уравнения |
| --- | --- | --- |
| 1,054 | 1,00 | 5,7624 |
| 2,108 | 2,00 | 4,6815 |
| 4,216 | 4,00 | -0,2536 |
| 3,8998 | 3,70 | 0,8267 |
| 4,0052 | 3,80 | 0,4861 |
| 4,1106 | 3,90 | 0,1272 |
| 4,1458 | 3,93337 | 0 |

Примем за корень уравнения устойчивости значение v1 = 4,1458 и соответствующее ему значение v2 = 3,93337.

Критические силы равны:

;

;

Проверим соотношение сил .